## Slide 1
Роботика и компютърно
моделиране с MicroBit

## Slide 2: Общи сведения за MicroBit
Micro Bit е хардуерна ARM-базирана вградена система с отворен код, проектирана от BBC за използване в компютърното обучение в Обединеното кралство.

## Slide 3: Карта на пиновете

## Slide 4
Устройството е описано като половината от размера на кредитна карта и има процесор ARM Cortex-M4F, сензори за акселерометър и магнитометър, Bluetooth и USB свързаност, дисплей, състоящ се от 25 светодиода, два програмируеми бутона и може да се захранва от USB или външна батерия. Входовете и изходите на устройството са през пет пръстеновидни конектора, които формират част от по-голям 25-пинов краен конектор.

## Slide 5: Програмиране
С MicroBit можем да програмираме на следните езици:
  Arduino C/C++;
  Python;
  MicroPython;
  Визуално програмиране с блокови конструкции;

## Slide 6: Проект Arduino
Ардуино е проект с отворен код и едноименна компания, произлязла от него, както и свързаното с него потребителско общество;
Основната цел е проектиране и производство на електронна платформа с лесен за ползване свободен хардуер и софтуер, позволяващи постигането на интерактивност за неспециалисти;

## Slide 7
При програмирането на MicroBit имаме две основни функции:
  SETUP – функцията се стартира еднократно, при пускане на микроконтролера и служи за настройване на микроконтролера и сензорите;
  LOOP – функцията автоматично се стартира през определен интервал от време и изпълнява командите, които са записани в нея;

## Slide 8: Блоково програмиране
Програмирането за деца се базира изцяло на т.н. “блоково” програмиране - децата се учат да програмират, подреждайки цветни блокове от код;
Визуалното програмиране често е наричано визуален програмен език;
Във всеки един блок е записано определено количество програмен код;
Всеки блок може да се свързва само с определени други блокове;

## Slide 9: Среда за програмиране Mind+
Mind+ представлява интегрирана среда за програмиране, която включва възможност за работа със среда SCRATCH, среда Mind+ и среда за програмиране Mind+ с Python;
Средата за програмиране Mind+ има интегриран редактор за писане на код, който има собствен буутлодър за зареждане на кода в микроконтролерите;
Mind+ поддържа работа с над 10 вида микроконтролери и над 30 вида роботи и разширителни платки;

## Slide 10
SCRATCH
ARDUINO
MycroPython
PYTHON

## Slide 11
Избор на хардуер
Работно пространство
Инструменти

## Slide 12
Включва/Изключва
Серийния монитор
Редактор на код
Настройки
на серийния
монитор
Превключване
на ръчен
режим на
кодиране

## Slide 13
Зареждане на код
Избор на език
за програмиране
Включва/Изключва
редактора на код

## Slide 14: Зареждане на код

## Slide 15: Micro: IO-BOX
Micro: IO-BOX е многофункционална разширителна платка с вградено захранване от литиево-йонна батерия, приятен външен вид и лесна за използване.
Интегрирани са многобройни функции като драйвер за два DC мотора, 9-пинов IO порт, I2C порт, сериен порт, зумер, 4 бр. индивидуално адресируеми RGB LED, гнездо за Li-Ion батерия, верига за зареждане, интерфейс за аварийно захранване и др.

## Slide 17: Разширителна платка

## Slide 19: Сериен терминал
Серийният терминал или UART означава универсален асинхронен приемник/предавател. Това е хардуерно устройство (или верига), използвано за серийна комуникация между две устройства;
В случая тези устройства са MicroBit и компютъра;

## Slide 20
Отпечатва данни и преминава на нов ред
Проверка за входни данни
Прочита входните данни като текст
Прочита входните данни като цели числа
Закръгля десетичната част на число
Задава скорост на комуникация на UART

## Slide 21
Включва терминал
Изключва терминал
Настройва терминал
Изчиства терминал

## Slide 22: Цифров сигнал
Цифров сигнал е аналогов сигнал, който е дискретизиран във времето и квантуван по ниво;
За да прочетем цифров сигнал трябва да използваме съответните блокове;

## Slide 23
Прочитане на цифров пин
Прочитане на аналогов пин
Промяна на състоянието на цифров пин
Промяна на състоянието на аналогов пин

## Slide 25
Бутон А
Вариант 1
Вариант 2
button_1

## Slide 26: Аналогов сигнал
Аналоговият сигнал е сигнал, който може да има безкраен брой близки стойности, принадлежащи към едно непрекъснато множество от стойности;
За разлика от дискретните сигнали, аналоговите сигнали се описват с непрекъснати функции на времето;
Затова аналоговият сигнал често се нарича и непрекъснат сигнал;

## Slide 27
Аналогово-цифров
преобразувател
Аналогов сигнал

## Slide 28: Променлива
В програмирането променлива е място за съхранение на някаква стойност в оперативната памет на компютъра;
Всяка променлива има собствено име, което започва със символ от латиницата и не може да съдържа в себе си празни интервали или специални символи;

## Slide 29: Потенциометър
Потенциометърът е резистор с 3 извода, с който е възможно при промяната на съпротивлението чрез плъзгащ контакт в електрическата верига, да се променя изходното електрическото напрежение в предварително конструктивно зададени граници;
Плъзгащият контакт на този пасивен компонент е единия от изходните електроди и работи като делител на напрежение;

## Slide 31
potent_2

## Slide 32: Зумер
Microbit има интегриран магнитен високоговорител на печатна платка, който се използва за извеждането на звук чрез PWM пин;

## Slide 34
Възпроизвежда мелодия
Възпроизвежда мелодия без прекъсване
Възпроизвежда тон за определен интервал
Промяна на ритъма
Задаване на ритъм
Стойност на ритъма

## Slide 35
Зумерът е звуково устройство, което може да преобразува аудио сигнали в звукови сигнали. Обикновено се захранва от постоянно напрежение;
Той се използва широко в аларми, компютри, принтери и други електронни продукти като звукови устройства;
Той се разделя главно на пиезоелектрически зумер и електромагнитен зумер, представени от буквата "H" или "HA" във веригата;

## Slide 36
Пиезоелектричният зумер използва пиезоелектричния ефект на пиезоелектричната керамика и използва импулсния ток, за да управлява вибрациите на металната плоча, за да генерира звук.

## Slide 37
Пин на зумера на
разширителния шийлд
Пин на зумера на
MicroBit
sound_3

## Slide 38: LEDs DOT SCREEN
Управлява светодиоди по изображение
Извежда текст
Включва/Изключва дисплея
Управлява светодиоди по координати
Управлява светодиоди по координати и яркост
heart_button_4

## Slide 39: Математически оператори
Събиране
Изваждане
Умножение
Деление
Генериране на случайно число в определен диапазон

## Slide 40
Вариант 1
random_led_matrix_5

## Slide 41
Вариант 2
random_led_matrix_5a

## Slide 42: Условна структура
Условните изявления са известни още като изявления за вземане на решения. Използваме тези изрази, когато искаме да изпълним блок от код, когато даденото условие е вярно или невярно;
Условие
Действие А
Действие В
При вярно условие
При грешно условие

## Slide 43
Съкратена форма на условна структура
Пълна форма на условна структура
Вградени условни структури

## Slide 44: Оператори за сравнение
По-малко
По-малко или равно
Равно
По-голямо
По-голямо или равно
Логическо И
Логическо ИЛИ
Логическо ОТРИЦАНИЕ

## Slide 45
Вариант 1
if_random_matrix_6

## Slide 46
Вградена условна структура
if_random_matrix_6a

## Slide 47: Сензор за светлина LDR
Фоторезисторът (LDR) е пасивен компонент, който намалява съпротивлението си при увеличаването на осветеността (светлина) върху чувствителната повърхност на компонента;
На тъмно фоторезисторът може да има съпротивление до няколко мегаома (MΩ), докато на светлина фоторезисторът може да има съпротивление до няколкостотин ома;

## Slide 50
Вариант 1

## Slide 51
Вариант 2
ldr_7a

## Slide 52: Светофар
green
yellow
red
GND

## Slide 53
trafic_lights_leds_8

## Slide 54
УПРАЖНЕНИЕ

## Slide 55: Задача 1
Да се направи програма за хвърляне на зар и извеждане на падналото се число на LED дисплея и на терминалния изход;
Да се използва функция за генериране на случайно число;
Всяко ново хвърляне на зар да става при натискане на бутон B;

## Slide 57: Задача 2
Да се направи програма, която прочита стойността на аналоговия вход от потенциометъра и ако стойността е по-малка от 500 се извежда изображение квадрат на LED дисплея, ако е по-голяма от 500 и по-малка от 600 да се извежда плътен ромб, а ако е по-голяма или равна на 600 се извежда Х;
Прочетената стойност от аналоговия вход да се изведе на серийния монитор;

## Slide 59: Задача 3
Да се направи програма, която използва потенциометър и светофарна уредба;
При опредленеи показания на потенциометъра, показани в таблицата, да се управляват светодиодите;
ADC < 300 | RED
300 <= ADC < 400 | RED + YELLOW
400<= ADC < 800 | YELLOW
800 <= ADC < 900 | YELLOW + GREEN
900 <= ADC < 1024 | GREEN

## Slide 61: Задача 4
Да се направи програма за управление на светофарна уредба ;