## Slide 1
Роботика и компютърно
моделиране с MicroBit
DFRobot – Micro IO box

## Slide 2: Карта на пиновете

## Slide 3: Разширителна платка

## Slide 4: Цикъл While
Цикълът WHILE не се използва за определен брой повторения, а за повторения, докато дадено условие е изпълнено;
В Arduino често се използва за създаване на безкраен цикъл, като по този начин се симулира работата на микроконтролера;

## Slide 5
While_1

## Slide 6: Цикъл Repeat
Цикълът REPEAT (цикъл FOR) представлява програмна конструкция, която съдържа в себе си код, изпълнението на който се повтаря определен брой пъти;
Цикълът FOR е цикъл с предварително определен брой на повторенията;

## Slide 7
Repeat_2

## Slide 8: Цикъл Repeat ..Until
Цикълът Repeat.. Until ще се изпълнява докато условието Е ГРЕШНО, след което управлението на програмата ще се предаде на първия ред след края на цикъла;

## Slide 9
Repeat _Until_3

## Slide 10
Брояч
counter_4

## Slide 11: KeyPad shield
Аналоговият keypad shield представлява делители на напрежения, свързани към бутони и организирани в един изход;

## Slide 12
keypad_shield_5

## Slide 13
keypad_shield_5a

## Slide 14: Ултразвуков сензор
Ултразвуков сензор за разстояние HC-SR04. Намира приложение в проекти, където е необходимо отчитане на разстояние, избягване или откриване на обекти и др. Захранва се с напрежение 3-5V и консумира приблизително 6mA ток.

## Slide 16: Аналогов ултразвуков сензор
Ултразвуковият сензор е устройство, което може да измерва разстоянието до обект с помощта на звукови вълни;
DFRobot URM09 е ултразвуков сензор, специално проектиран за приложения с бързо измерване и избягване на препятствия. Неговата честота на измерване може да достигне до 30Hz. Сензорът има аналогов изход. Може да осигури точно измерване на разстояние в рамките на 500 см;

## Slide 19
ultrasonic_6

## Slide 20: Сервомотор SG90
Аналоговият сервомотор SG90 е аналогов сервомотор с въртящ момент от 1.8 кг, с напрежение 4.8V и диапазон на въртене 180°. Обикновено сервомоторите са комбинация от четири неща - обикновен DC двигател, комплект предавки, потенциометър и контролна верига. Сред тези четири неща потенциометърът действа като позиционен сензор. В резултат на това могат да бъдат контролирани много прецизно;

## Slide 23
servo_motor_7

## Slide 24
servo_motor_buttonAB_7a

## Slide 25: Сензор DHT 11
Сензорът за температура и влажност DHT11 разполага със сензор за температура и влажност с калибриран цифров сигнален изход.
Този сензор включва измерване на влажност от резистивен тип компонент и компонент за измерване на температура NTC и се свързва към 8-битов микроконтролер, предлагащ отлично качество, бърза реакция, защита срещу смущения,способност и рентабилност.

## Slide 28
temp_hum_DHT11_8

## Slide 29: Сензор DS18B20
Цифровият термометър DS18B20 осигурява 9-битов до 12-битови измервания на температурата по Целзий и има алармена функция с енергонезависима горна част, програмируема от потребителя и по-ниски тригерни точки.
DS18B20 комуникира през 1-Wire шина, която по дефиниция изисква само една линия за данни (и земя) за комуникация с микроконтролера;

## Slide 32
temp_sensDS18B20_9

## Slide 33: Акселерометър

## Slide 34
Да предположим, че кубът е в космоса, където всичко е в безтегловно състояние, топката просто ще се носи в средата на куба.
Сега нека си представим, че всяка стена представлява определена ос.
Ако внезапно преместим кутията наляво с ускорение 1g (една G-сила 1g е еквивалентна на гравитационно ускорение 9,8 m/s2), без съмнение топката ще удари стената X. Ако измерим силата, която топката прилага стената X, можем да получим изходна стойност от 1g по оста X.

## Slide 36: Ориентация лого
orient_logo_10

## Slide 37: Ускорения по осите
accelerXYZ_11

## Slide 38
УПРАЖНЕНИЕ

## Slide 39: Задача 1
Да се направи програма, която измерва температурата със сензор DS18B20 и ако е по-малка от 32 градуса да извежда символ „√“ на LED дисплея, а ако е по-голяма от 32 градуса да се извежда символ „!“;
Да се изведе на терминал текущата стойност на температурата;

## Slide 41: Задача 2
Да се направи програма, която в зависимост от вертикалното положение на микроконтролера завърта сервомотора на 0 градуса или на 180 градуса и на LED дисплея да се визуалира стрелка с посоката на накланяне на микроконтролера;
При стартиране сервомотора да се позиционира на 90 градуса, което да отговаря на вертикално положение;

## Slide 42
Вертикално положение
Наклонено
наляво
Наклонено
надясно

## Slide 44: Задача 3
Да се направи програма, която засича разстоянието до препятствие с ултразвуков аналогов сензор и ако разстоянието е по-малко от зададеното по схемата да се възпроизведе определен звуков сигнал;
Дистанция < 25 | Звуков сигнал с висока честота на прекъсване
25<= Дистанция < 35 | Звуков сигнал със средна честота на прекъсване
35<= Дистанция < 50 | Звуков сигнал с ниска честота на прекъсване

## Slide 46: Задача 4
Да се направи програма, която използва аналогов ултразвуков сензор и светофарна уредба;
При засичане на предмет на разстояние по-малко от 30 см, светофарната уредба да свети червено, ако предмета е на разстояние от 30 см до 45 см, да свети жълто, а ако предметът е на разстояние по-голямо от 45 см, да свети зелено;

## Slide 48: Задача 5
Да се направи програма, която използва сензор за интензитет на светлината LDR и сервомотор;
При отчитане на нисък интензитет на светлината (смрачаване) сервомотора да се завърти на 180 градуса, а при отчитане на висок интензитет на светлината (изгрев) сервомотора да се завърти на 0 градуса;