## Slide 1
Роботика и компютърно
моделиране с MicroBit

## Slide 2: Карта на пиновете

## Slide 3: Maqueen plus robot
HC-SR04
ultrasonic
Червени
светодиоди

## Slide 4
IR сензори за
следене на линия
WS2812 RGB
светодиоди
Ляв DC мотор
Десен DC мотор

## Slide 5: Смесено управление на процеси
Условие
Управление на процес 1
Управление на процес 2
да
не

## Slide 6
УПРАЖНЕНИЕ

## Slide 7: Задача 1
Да се направи проект, който включва робот Maqueen Plus, MicroIO шийлд и бариера управлявана от сервомотор SG90;
Вдигането и свалянето на бариерата да става ръчно от бутон А и B на MicroBit на MicroIO шийлд;
Робота да се движи по линията и ако бариерата е свалена да спре движението, докато не се вдигне;

## Slide 8: Задача 2
Да се направи проект, който включва робот Maqueen Plus, MicroIO шийлд и бариера управлявана от сервомотор SG90;
Вдигането на бариерата да става ръчно от бутон А на MicroBit на MicroIO шийлд, а свалянето да става автоматично след 4 секунди;
Робота да се движи по линията и ако бариерата е свалена да спре движението, докато не се вдигне;

## Slide 9: Задача 3
Да се направи проект, който включва робот Maqueen Plus, аналогов ултразвуков сензор URM9, MicroIO шийлд и бариера управлявана от сервомотор SG90;
Вдигането на бариерата да става автоматично, когато ултразвуковия сензор засече робота на разстояние 25см или по-малко. Вдигането на бариерата да става също автоматично след 4 секунди;
Робота да се движи по линията и ако бариерата е свалена да спре движението, докато не се вдигне;